100806/OKJ, rev. 101024/OKJ
# E3-6 Måleteknik, mm.4

Emner, mm4:

- Oversigt, mm. 4 & 5
- Målejournaler
- Simulering af og måling på ”universalforstærkeren”
  - DC-arbejdspunkt
  - Frekvensafhængig forstærkning
  - Indgangsmodstand (1 kHz)
  - Forvrængning (målinger i mm. 5)
- Kort omtale af ”Curve Tracer”

Emner, mm5:

- Forvrængningsmåling
- Egenskaber for NI-PCI-4461-kortet
- Introduktion til
  - ”Swept Sine FRF VI”
  - ”Amplitude Swept THD VI”
Måling på ”universalforstærker”
  - Frekvensafhængig forstærkning
  - Indgangsimpedans
  - Forvrængning
- Måling på den hemmelige impedans

Forberedelse:

Læs spisesedlen inkl. alle bilag
- Supplerende: Læs “slides”
- Universalforstærkeren fra AEL skal være monteret inden mm.4
- Alle simuleringer foretages inden I går i lab.

Medbring:
- Lommeregner
- Resultater af beregninger på universalforstærkeren fra AEL

Øvelse:

Gennem en øvelsesrapport til jeres vejledere skal I vise, at I kan vurdere og sammenligne beregnede, simulerede og målte værdier, og at I kan præsentere et fornuftigt målebilag der kan tjene som måledokumentation. Dokumentationen skal ikke være så god at Jeres mor kan reproducere resultaterne, men enhver fagmand m/k skal kunne gøre det.

Bemærk dog, at der vil være lige så mange meninger om hvordan et måleblad skal udformes som der er vejledere på Aalborg universitet.

Med udgangspunkt i kredsløbet i figur 1 laves en stribe af beregninger, simuleringer, målinger og
ikke mindst overvejelser.

Dokumentation:

- Alle resultater af simuleringer og målinger indføjes i vedlagte skema.
- Mindst én forstærkerkobling udvælges til komplet dokumentation. Denne dokumentation sendes til Jeres vejleder og diskuteres på næste vejledermøde.

Simulering/Måling 4.1:

Kontrol af de beregnede værdier i AEL mm. 5, 6, 7 & 11 ved simulering og måling:
1. DC-arbejdspunkt. Mål IC som VRC/RC og VCE med et voltmeter. Lav også en simulering. Hints: .op > View > SPICE Error Log
2. Option: Mål transistordata med en kurve-tracer (Hameg 6042)
For CE og CE med Re:
1. Mål forstærkningerne |Av| og |Avs| og indgangsmodstanden Ri ved 1 kHz v.h.a. multimetre. Brug et oscilloskop til at kontrollere, at der ikke er synlig forvrængning.
2. Option: Lav målingen i pkt. c v.h.a. oscilloskopet. Hint til måling af indgangsmodstand: Brug evt. [Math] <Ch1-Ch2> <Quick Meas> [RMS]
3. Mål nedre og øvre 3-dB-frekvens, fL og fH for Avs
  1. Er det bedst at bruge voltmetre eller oscilloskop?
  2. Med oscilloskop: Er det bedst at bruge prober eller coax-kabler?
4. Option: Gentag c. d. og e. for CC og CB.

Simulering/Måling 4.2:

Kontrol af de beregnede værdier for forvrængning i AEL mm. 13 ved simulering og måling:
I MTEK-4:
1. Simulering af HD2 og THD. Hints: .tran (f.eks. .tran 0 3m 2m 100n) .four 1k V(Y) > View > SPICE Error Log
2. Option: Måling af forvrængning for CE (og evt. CE med Re) med oscilloskop (Math>FFT)
I MTEK-5:
Måling af HD2 og THD med NI-4461

Husk:

Intet måleudstyr (voltmeter, oscilloskop) er ideelt. Husk derfor altid at checke følgende:
- Nøjagtigheden af spændingen som funktion af frekvens
- Indgangsimpedansen (realdel og kapacitet): Er den stor nok i forhold til måleobjektets impedanser?
- Der er ekstra kapacitet mellem ledninger. F.eks. er der i 1 m RG58 coax-kabel 101 pF mellem inderleder og yderleder.
- Forbindelser med coax-kabler kan give lavere støj end forbindelser med prober. Over vej hvad der er bedst i den enkelte situation

Uddrag af voltmeter-data:
Fabrikat	Model	Nøjagtighed @ frekvens	Indgangsimpedans
Radiometer	RV36	±5 % @ 2 MHz	2 MΩ || 30 pF
Brüel & Kjær	2409	±2 % @ 200 kHz	10 MΩ || 20 pF
Fluke	37	±4 % ± 10 dig @ 30 kHz	10 MΩ || 100 pF

Skema til MTEK4:

Anvendte instrumenter:
Instrument	Fabrikat	Type	AAU-nr.
Oscilloskop	Agilent	54621A	33863
Probe(r)
Generator	B&O	TG7	'08494
Multimeter	FLUKE	37	41949
Spændingsforsyning	HAMEG	HM7042	33890

Tabel 1: Transistorens arbejdspunkt samt småsignalparametre.
	IC / [mA]	VCE / [V]	VBE / [V]	DC	ac	gm / [mS]	r / [k]	ro / [k]
Beregnet* AEL 5 & 6	1,03	4,9	0,61	260	330	39	8.5	140
Simuleret	1,03	4,9	0,63	302	300	39,1	7,68	64,1
Målt

* Beregnet eller aflæst fra datablad. Husk at angive hvordan tallene er fundet.

Tabel 2: C.E. med input på 10mVeff.
	Rib / [k]	Ri / [k]	|Av|	|Avs|	fL / [Hz]	fH / [kHz]	HD2 / [%]	THD / [%]
Beregnet AEL 6, 11 & 13	8.5	7.7	150	135	--	314	10.7	--
Simuleret							0,7	8,57
Målt m. voltmeter	--					--	--	--
Målt m. oscilloskop	--							--

Tabel 3: C.E. med Re og input niveau på 10mVeff.
	Rib / [k]	Ri / [k]	|Av|	|Avs|	fL / [Hz]	fH / [MHz]	HD2 / [%]	THD / [%]
Beregnet AEL 6, 11 & 13	32,7	23,2	33	32	--	1,26	0.56	--
Simuleret
Målt m. voltmeter	--					--	--	--
Målt m. oscilloskop	--							--
Målt m. NI-4461	--		--

Tabel 4: C.B. med input niveau på 500mVeff (optional).
	Rie / []	|Av|	|Avs|	fL / [Hz]	fH / [MHz]	HD2 / [%]	THD / [%]
Beregnet AEL mm. 7&13	25.6	158	3.9	--	--	0.56	--
Simuleret
Målt

Tabel 5: C.C. med input niveau på 500mVeff (optional).
	Rib / [k]	Ri / [k]	|Av|	|Avs|	fL / [Hz]	fH / [MHz]	HD2 / [%]	THD / [%]
Beregnet AEL 7, 11&13	774	73	~1	0.987	--	38	0.081	--
Simuleret
Målt	--

© JHM
Måleteknik – BILAG 1:
Forstærknings-måling

|Avs| måling ved 1kHz:

Vs indstilles således at et ”pænt” signal kan findes på udgangen.

V1, V2, og V3 aflæses evt. vha. et voltmeter (instrumentet flyttes) og værdierne noteres. Avs og Av beregnes som følgende:

Frekvensen ændres indtil V2 er faldet med 3dB og fL og fH noteres. Hvis voltmeterets grænsefrekvens ikke er nået, er forstærkerens 3dB grænsefrekvenser hermed bestemt. Hvis frekvensen er for høj er det nødvendigt at benytte et oscilloskop hvor en noget højere båndbredde er tilgængelig.

 © JHM
Måleteknik – BILAG 2:
Impedans-måling

|Zi| måling ved 1kHz:

V2

Vs indstilles således at et ”pænt” signal kan findes på udgangen. Bemærk, det er støjmæssigt vigtigt at voltmeterets stelside, (-) terminalen, forbindes til stel eller en lav impedans.

V1 og V3 aflæses (instrumentet flyttes) og værdierne noteres. Zi beregnes som følgende:

Ved en høj Zi kan Rs øges for at få bedre visning på V1 og dermed en mere nøjagtig måling.

OBS: Såfremt V1 måles som Vs – V3 kan der opstå en fejl ved:

En lille differens spænding der giver anledning til et usikkert resultat.

En faseforskel mellem Vs og V3 (kompleks Zi) vil give anledning til at |V1| ≠ |Vs| - |V3|.

© JHM
Andre impedans-målemetoder
(Reelle impedanser)

Erstatnings-metoden:

R justeres indtil der fås samme visning på V ved omskiftning. Dermed vil Raflæst være lig Ri.

Halverings-metoden:

Ri måling

For Rs = 0 aflæses V = Vs. Rs øges indtil V = Vs/2 hvorved Rs = Ri kan aflæses.
ULEMPE: Ved store Rs værdier opsamles en del støj.

Ro måling

For RL -> uendelig aflæses V1 = VOT. RL reduceres indtil V = VOT/2 hvorved RL = Ro kan aflæses.

ULEMPE: Ved lave RL værdier kan udgangen gå i strøm-mætning, så metoden er uanvendelig. Dette er typisk tilfældet for forstærkere med tilbagekobling, hvor udgangsimpedansen er lav.
© JHM
Aktiv |Zo| måling

Igen skal det kontrolleres, at signal-strømmen er under klipningsgrænsen for udgangstrinnet. Dette verificeres vha. oscilloskopet. Er denne betingelse opfyldt kan output impedansen bestemmes som: